PIENTALON MAALÄMPÖHANKKEEN TARKASTUSASIAKIRJA

| Osoite | Lupatunnus |
| --- | --- |
| Erityinen työnjohtaja | Puhelinnumero |

| Erityisen työnjohtajan ilmoitus toimitettu |  |
| --- | --- |
| Toimenpidelupaan ja sen ehtoihin tutustuttu |  |
| Porauspäivämäärä |  |
| Porauksen suorittajan nimi ja yritys |  |
| Lämpökaivo on porattu asemapiirroksen mukaiseen sijaintiin | kyllä ei, asemapiirros päivitetty |
| Lämpökaivon sijainti on merkitty näkyvästi (esim. kiinteistön sokkeli) | kyllä ei |
| Lämpökaivon porausraportti toimitettu |  |
| Lämpöpumpun asennus tehty (pvm.) |  |
| Maalämpöputkisto on kondenssieristetty | kyllä ei |
| Käyttöveden lämpötila vähintään 55 astetta | kyllä ei, mikä: |
| Läpiviennit tiivistetty osastointivaatimukset huomioon ottaen |  |
| Sähköasennukset saatettu valmiiksi |  |
| Kohteeseen on laadittu käyttö- ja huolto-ohje |  |
| Maalämpöjärjestelmä on käyttöönotettavissa |  |

Muuta huomioitavaa:

| Päiväys | Työnjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys |
| --- | --- |

Erityinen työnjohtaja toimii vastuualueensa vastuuhenkilönä ja suorittaa työvaihetarkastukset ja tekee niistä merkinnät tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirja, porausraportit ja tarvittaessa päivitetty asemapiirros toimitetaan Lupapisteeseen.